## Slide 1
芯进电子
工业控制应用介绍

## Slide 2
01
应用解决方案介绍
产品线介绍
02
重点料号介绍
03
CONTENTS
目 录

## Slide 3: 工业变频控制应用-高边采样方案
ADC
电流传感器 CC69xx
霍尔开关 CC61xx
线性霍尔 CC65xx
电机驱动 CC64xx
CCHxxx
批量阶段
数字隔离器 iCC8741
栅极驱动 iCC833x
CC81xx
数字缓冲器 CC74ACT24x
送样阶段
电源管理 CC35xx
磁编码器 CC68xx
隔离放大器 iCC8610x
隔离接口 CAN/485/...
研发阶段
iA
AC
iU
iV
M
Gate Driver
（Isolated)
Rectifier Module
DC/DC Module
DC/AC Module
Magnetic Encoder
DC/DC
Data Buffer
MCU/DSP
Digital Isolator
MCU/DSP
Isolated COM
CAN/485/232
Host Computer
BLDC
Fan Driver
Current
Sensor
Current
Sensor
Flyback PMIC
Gate Driver
（Isolated)
Notes: 关于“工业控制应用框图”的销售指引：
1, 我司电流传感器为贴片式芯片，为客户提供（1）丰富全面的选项，涵盖宽阔的电流感测量程范围； （2）匹配传统上模块才能实现的可靠性能力：各种电源环境、甚至恶劣电磁干扰的工控环境，亦实现单片、可防雷、隔离电流感测功能；（3）协助客户大幅提升经济性，显著节约电路方案尺寸；
2, 隔离驱动芯片，致力于提供高耐压，抗漏电，抗干扰，工艺经济的方案；
3, 信号调理、编码器、接口、电机驱动与电源芯片产品，结合优质的隔离特性，协同为应用提供全方位的配套保障
[ p.s. ]
1，介绍者请注意，这个框图并不真实存在，客户端正常不会同时用到。比如便捷电源一般会用到AC转DC、DC转DC这两部分，变频器一般会用到DC转AC逆变这部分；
2，介绍者应该把侧重点放在对客户应用的价值、解决其痛点上 这个侧重点的重要性>强调IC本身的所谓价值

## Slide 4: 工业变频控制应用-低边采样方案
ADC
电流传感器 CC69xx
霍尔开关 CC61xx
线性霍尔 CC65xx
电机驱动 CC64xx
CCHxxx
批量阶段
数字隔离器 iCC8741
栅极驱动 iCC833x
CC81xx
数字缓冲器 CC74ACT24x
送样阶段
电源管理 CC35xx
磁编码器 CC68xx
隔离放大器 iCC8610x
隔离接口 CAN/485/...
研发阶段
iA
AC
M
Gate Driver
（Isolated)
Rectifier Module
DC/DC Module
DC/AC Module
Magnetic Encoder
DC/DC
Data Buffer
MCU/DSP
Digital Isolator
MCU/DSP
Isolated COM
CAN/485/232
Host Computer
BLDC
Fan Driver
Current
Sensor
Current
Sensor
Flyback PMIC
Non-isolated Gate Driver
Gate Driver
（Isolated)
Notes: 关于“工业控制应用框图”的销售指引：
1, 我司电流传感器为贴片式芯片，为客户提供（1）丰富全面的选项，涵盖宽阔的电流感测量程范围； （2）匹配传统上模块才能实现的可靠性能力：各种电源环境、甚至恶劣电磁干扰的工控环境，亦实现单片、可防雷、隔离电流感测功能；（3）协助客户大幅提升经济性，显著节约电路方案尺寸；
2, 隔离驱动芯片，致力于提供高耐压，抗漏电，抗干扰，工艺经济的方案；
3, 信号调理、编码器、接口、电机驱动与电源芯片产品，结合优质的隔离特性，协同为应用提供全方位的配套保障
[ p.s. ]
1，介绍者请注意，这个框图并不真实存在，客户端正常不会同时用到。比如便捷电源一般会用到AC转DC、DC转DC这两部分，变频器一般会用到DC转AC逆变这部分；
2，介绍者应该把侧重点放在对客户应用的价值、解决其痛点上 这个侧重点的重要性>强调IC本身的所谓价值

## Slide 5
01
应用解决方案介绍
产品线介绍
02
重点料号介绍
03
CONTENTS
目 录

## Slide 6
芯进电子-产品战略
v
v
v
v
磁传感器
  速度与位置传感器
  线性霍尔与电流传感器
  角度传感器与高速编码器
温度传感器
隔离电源芯片
  5V 隔离电源芯片
  24V 隔离电源芯片
  车规级DC/DC芯片
  降压DC/DC
  升压DC/DC
数字隔离器
CAN收发器
485收发器
LIN收发器
Ethernet收发器
Power Transistor 驱动器
  隔离/非隔离 MOS驱动器
  IGBT 驱动器
  SiC 驱动器
  LED 驱动器
  Motor 驱动器
SENSING感知生活
光传感器
  LDO
    车规级LDO
POWERING高效赋能
CONNECTING连接世界
DRIVING驱动未来
  HSD 驱动器

## Slide 7
磁性传感器、有感马达驱动产品线
Other 传感器
高速编码器
电子罗盘
角度传感器
线性位移传感器
电流传感器
低成本 : CC690X
高性能: CC692X
电流范围: 5~1200A
v
线性霍尔
固定增益: CC650X
可编程 : CC653X
车规级线性霍尔 IC
霍尔开关
单极/双极/全极开关
微功耗开关
齿轮传感器
ABS 速度传感器
可编程开关
集成霍尔的
马达驱动器
低成本马达驱动IC
高性能马达驱动IC
低噪声马达驱动IC

## Slide 8: 电流传感器SOP16W兼容列表
CC6921SO
CC6921BSO
x724_5MA
x722_3MA
x717_8MA
1
3
2
4
5
7
6
8
GND
VREF
VOUT
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
GND
FILTER
VOUT
GND
CC6922SG
x37002_MA
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
NC
GND
VREF
VOUT
VCC
VOC
xFault
16
11
15
14
13
12
9
10
GSEL0
GSEL1
GND
VREF
VOUT
VCC
VOC
OCF
CC6930SG
HxxR
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
NC
GND
VOUT
VCC
VREF
NC
16
11
15
14
13
12
9
10
VOC
OCD_E
GND
VOUT
VCC
VREF
OCD_I
CC6928SG
x720_LA
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
VCC
VOC
xFault
VOUT
NC
NC
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
VOC/S
VCC
VOC/F
OCF/F
VOUT
OCF/S
FILTER
GND
CC6929SG
x710_LA
xO10~30
x91220
x91221
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
VCC
VOC
xFault
VOUT
VREF
NC
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
EN/OCD_I
VCC
VOC
OCF
VOUT
VREF
FILTER
GND
CC6931SG
xx3AG1
xx3720
1
3
2
4
5
7
6
8
GND
NC
NC
VCC
VOUT
NC
VREF
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
GND
VOC1
VOC2
VCC
VOUT
OCD/TST
OCD/VREF
GND
CC6923SG
x733_LA
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
VOC
VCC
xFault
VOUT
NC
NC
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
VCC
VOC
VCC
OCF
VOUT
GND
PROG
GND
CC6933SG
x733_MA
1
3
2
4
5
7
6
8
VOC
VCC
NC
xFault
VOUT
GND
NC
NC
16
11
15
14
13
12
9
10
VOC
VCC
VCC
OCF
VOUT
OCF/S
GND
PROG

## Slide 9
50A
150A
400A
100A



100VRMS
2kVRMS
5kVRMS
CC6920：250KHz

200A
CC6906：250kHz

CC6940：2MHz


电流传感器产品矩阵
量产
样品
开发
CC6927： 250kHz

CC6905：230kHz
CC6900/3：80kHz
CC6902/4：80kHz
CC6921：250KHz

CC6937：230KHz

CC6538：240kHz
车规级线性霍尔

CC6925：抗磁干扰
UP TO 1200A

CC6926：250kHz

CC6922：250kHz，
5kVISO，OCP


CC6924：250kHz，
5kVISO/25kAsurge

CC6942：2MHz，
5kVISO，OCP


CC6923 / CC6928 /
CC6929 / CC6930 /
CC6931 / CC6933

CC6836：
磁通门调理芯片

Notes: 关于“电流传感应用类产品矩阵”的销售指引：
芯进作为国内最成熟、产品最丰富的电流传感器厂商，电流传感器为客户提供：
－丰富全面的选项，涵盖宽阔的电流感测量程范围；
－应对各种电源环境、甚至恶劣电磁干扰的工控环境，亦实现单片隔离电流感测功能；
－协助客户提高经济性，节约电路方案尺寸；

## Slide 10: 线性霍尔IC产品线
芯进系列通用线性霍尔IC和可编程线性霍尔IC，具有精度高，线性度高，带宽高，温漂低，稳定性好等优点，正大量应用于光伏逆变等。
芯进的车规级线性霍尔CC6538已通过AEC-Q100认证，2023年上车路试。
产品型号 | 供电电压 | 灵敏度 | 带宽 | 线性度 | 封装
CC6501 | 3.0V~5.5V | 2.5mV/Gs | 60kHz | 0.5% | TO-92S
CC6502 | 3.0V~5.5V | 3.3mV/Gs | 60kHz | 0.5% | TO-92S
CC6503 | 3.0V~5.5V | 5mV/Gs | 60kHz | 0.5% | TO-92S
CC6511 | 3.0V~5.5V | 4~20mV/Gs | 60kHz | 0.5% | TO-92S
CC6512 | 4.5V~5.5V | 3~20mV/Gs | 60kHz | 0.25% | TO-92S
CC6536 | 4.5V~5.5V | 0.2~3.2mV/Gs | 240kHz | 0.25% | TO-94
CC6538 | 4.5V~5.5V | 0.2~3.2mV/Gs | 240kHz | 0.25% | TO-94

## Slide 11
隔离产品线Roadmap
隔离放大器
隔离ADC
（ 磁隔离 ）
2023Q4
2024Q1
2024Q2
2024Q3
2024Q4
隔离栅极驱动
MOS/IGBT
( 容隔离 )
隔离栅极驱动
SiC
( 磁隔离 )
数字隔离器
量产
样品
开发
CCi8332：
半桥，4A驱动能力
兼容UCC21520
CCi8331：
单通道3A隔离驱动器
兼容UCC23513
CCi8741：
4通道，容隔离
CCi8360：
10A隔离SiC驱动器
兼容UCC21732
CCi8333：
4A IGBT驱动器
兼容ISO5452
CCi8610x：
隔离放大器
兼容AMC1300、1301
1302、1311
CCi88120：
2/4通道，磁隔离
CCi8610x：
隔离ADC
兼容AMC1305/6
CCi8362：
10A隔离SiC驱动器
兼容GD3160

## Slide 12: 芯进隔离芯片优势
功率传送变压器
信号传送变压器
ADI磁隔离方案
Polyimide薄膜制作的隔离器
支持磁隔和容隔，
满足加强绝缘要求
芯进隔离器方案
技术路线 | CMTI（V/nS） | 隔离介质 | 寿命 | 技术代表 | 优缺点
光耦隔离 | 50 | 聚合物 | 25年 | Toshiba，Broadcom，ON，亿光，奥伦德 | 成本低，有光衰
磁隔离 | 150 | SiO2，Polyimide | 50年 | ADI，Infineon，ST，ON，Rohm，线易 | 面积大，抗干扰性强，可传输能量
容隔离 | 150 | SiO2，（16um） | 50年 | TI，SiLabs， 纳芯，川土，荣湃，数明，3peak | 面积小，工艺成本高。信号易受干扰， 击穿后漏电大
芯进隔离 | 动态150 | Polyimide隔离膜 | 50年 | 独家设计，自有知识产权，已申请十多项发明专利 | 耐压极高，不易漏电，抗干扰性强，工艺成本低，既可用于磁隔也可用于容隔
功率传送变压器
信号传送隔离电容
TI磁隔离方案
工规产品基于容隔离技术开发
车规产品基于磁隔离技术开发

## Slide 13
01
应用解决方案介绍
产品线介绍
02
重点料号介绍
03
CONTENTS
目 录

## Slide 14
CC6538车规级可编程线性霍尔传感器
CC6538是一颗车规级可编程线性霍尔传感器IC，面向汽车电机电流检测应用而开发。内部包含了高灵敏度霍尔传感器，霍尔信号预放大器，高精度的霍尔温度补偿单元、振荡器、动态失调消除电路和放大器输出模块。
该芯片采用车规级工艺生产，为纯国产IC，其晶圆制造和封测均在中国大陆完成，供货及质量有保证，特点如下：
电压正常工作范围为4.5~5.5V，且VCC极限耐压为24V，VOUT极限耐压25V；
低功耗，IC静态工作电流为18mA ，静态零点输出为VDD/2；
带宽240KHz，阶跃响应时间低于1.2μS；
保护功能齐全，VCC过压保护，VCC欠压保护，断线保护等等；
零点、增益用户可编程设定，灵敏度编程范围为0.2~3.2mV/G;
温度稳定性好，工作环境温度内（ -40~125℃ ）灵敏度温漂低于1.5%；
抗机械应力，时漂低，典型值为0.5%，最大值低于1.2%；
封装可靠性高，潮敏等级为MSL1；
ESD (HBM) 8000V；
TO94封装，兼容ACS70310/MLX91217；
厚体版本AEC-Q100报告已获得；
Notes: 1、之前误烧录报告，总结对比数据
2、3100可靠性计划和方案评审。

## Slide 15
关键参数 | ACS70310 | CC6538 | 对比分析
VCC极限电压 | -18~18V | -24~+24V | 比友商A更优，远超国内友商同类型型号
VOUT极限电压 | -6~16V | -1.5~+25V | 与友商A持平，远超国内友商同类型型号
反接保护 | 有 | 有 | 与友商A持平，国内友商不支持
GND断线保护 （VOUT接10k电阻到0V） | 0.1V | 0.1V | 与友商A持平，国内友商响应慢输出波形异常
工作环境温度 | -40°C ~ 150°C | -40°C~150°C | 持平
工作电压 | 4.5~5.5V | 4.5~5.5V | 持平
IOUT_VDD/IOUT_GND | 22mA/3mA | 35mA/5.5mA | 提升
ESD_HBM | 12KV | 8KV | 友商A略优
输出噪声 （增益2.5mV/GS） | 2.5mVrms | 2.8mVrms | 持平
输出零点 | 2.500±5mV | 2.500±5mV | 持平
零点温漂 | ±5mV | -40°~125°，±5mV 25°~150°，10mV | 基本持平，友商A 150°略优
灵敏度温漂 | 25°~150°，±1% -40°~25°，±1.2% | 25°~150°，±1% -40°~25°，±1.5% | 基本持平
灵敏度时漂 | +/-0.5% | +/-0.5% | 与友商A持平，远超国内友商2%水平
潮敏等级 | MSL2 | MSL1 | 比友商A更优
f3dB | 240K | 240K | 持平
Tres | 2.1us | 1.2us | 提升
可靠性标准 | AEC-Q100，G0 | AEC-Q100，G0 | 持平
电性能与国外竞品持平，可靠性指标业界领先，且具有车规极限耐压、反接保护、断线保护等功能，国内领先
CC6538关键电气参数对比分析

## Slide 16: CC6924 无磁芯SOP16W电流传感器IC
替换x724KMA
应用领域
光伏逆变
开关电源
便携储能
电机控制
负载监测
过流故障保护
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
基准电压根据外接不同，适应输出/输入两种模式
低内阻：300uΩ，导线损耗低
隔离电压:AC 5kV有效值
卓越浪涌电流承受能力，耐受25kA浪涌
电流范围：20～150A，量程丰富可选
宽信号带宽：250kHz，快速跟踪信号变化需求
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
加强绝缘，通过欧美安规认证
VOUT
隔离片
芯片管芯
GND
VREF
VCC
次级信号通路
优势特点
体积小，方案简单、经济
抗杂散磁干扰能力强
抗浪涌冲击，安全隔离
温度稳定性强，抗电源干扰强
超低损耗，发热小
低噪声

## Slide 17: CC6924 竞品对比
 | CC6924SG | A724xMA | A37002MA
VCC | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V | 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ -40~150℃
温漂 | 2.5% | 2.8% | 1.5%
带宽 | 250k | 120k | 400k
原边阻抗 | 300μΩ | 850μΩ | 850μΩ
浪涌电流 | 25kA | 13kA | 13kA
冲击电压 | 11kV | 10kV | 10kV
工频耐压 | 5000VRMS | 4800VRMS | 3125VRMS

## Slide 18: 成功案例展示
光伏新能源 |  | 
选型 | 客户 | 应用场合
CC6924SG-5FB050 | 光伏逆变器厂商 | 光伏PV/MPPT
CC6924SG-5FB065 | 光伏逆变器厂商 | 光伏PV/MPPT
CC6924SG-5FB075 | 光伏逆变器厂商 | 光伏PV/MPPT
CC6924SG-5FB100 | 光伏企业 | 微逆
工业控制 |  | 
选型 | 客户 | 应用场合
CC6924SG-3FB065 | 电源设备制造商 | 工业电源
CC6924SG-5FB150 | 工业设备制造商 | 自动化控制

## Slide 19: CC6922 无磁芯SOP16W电流传感器IC
优势特点
体积小,简单、经济
抗杂散磁干扰能力强
抗浪涌冲击，
加强绝缘
温度漂移量小，电源抗干扰强
低损耗，发热小
低噪声
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
基准电压根据外接不同，适应输出/输入两种模式
低内阻：300uΩ，导线损耗低
隔离电压AC 5kVRMS，25kA卓越浪涌电流承受能力
电流范围：20～150A
宽信号带宽：250kHz，快速跟踪信号变化需求
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
提供OCD过流报警输出功能
通过AEC-Q100汽车级认证，欧美安规认证
替换x37002MA系列
隔离片
芯片管芯
GND
VREF
VCC
VOUT
VOC
xFAULT
次级信号通路
300μΩ铜排

## Slide 20: CC6922 竞品对比
 | CC6922SG | A37002MA
VCC | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃ -40~150℃
温漂 | 2.5% | 1.5%
带宽 | 250k | 400k
原边阻抗 | 300μΩ | 850μΩ
浪涌电流 | 25kA | 13kA
冲击电压 | 11kV | 10kV
工频耐压 | 5000VRMS | 3125VRMS

## Slide 21: CC6926 无磁芯的大电流传感器IC
优势特点
体积小,简单、经济
抗外接磁干扰强
抗电源干扰强
低噪声
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
低内阻：25uΩ
隔离电压：5kVRMS
电流范围：50～300A
宽信号带宽：250kHz
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
OCD过流报警输出
VOUT
VZCR
GND
VOC
VDD
XFUALT
次级信号通路
隔离片
芯片管芯
应用兼容 x758, x770
Sampling

## Slide 22: CC6926 竞品对比
 | CC6926 | A758
VCC | 4.5~5.5V | 3.0~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃
温漂 | 2.5% | 2.5%
带宽 | 250k | 120k
原边阻抗 | 30μΩ | 100μΩ
浪涌电流 | 40kA | n. a.
冲击电压 | 12kV | n. a.
工频耐压 | 5kV | 4.8kV

## Slide 23
CC6926应用案例
成功案例 |  | 
选型 | 客户 | 应用场合
CC6926T9-5FB150 | 某电能双向变换软硬件厂家 | 电池老化设备
CC6926T9-5FB150 | 某智能化系统 厂商 | 直流充电桩电源模块
CC6926T9-5FB150 | 某伺服系统厂家 | 变频器
CC6926T9-5FB150 | 某汽车电源管理厂家 | 40KW充电模块
CC6926T9-5FB150 | 某储能厂家 | 户用储能
CC6926T9-5FB150 | 某变频器厂家 | 15-22kW变频器
CC6926T9-5FB300 | 某变频器厂家 | 30-37kW变频器

## Slide 24: CC6905 电流传感器IC
内置低阻抗铜排，480μΩ(SOP8)/380μΩ(QFN12)，发热小
设计保证原副边隔离耐压高达100VAC
5~50A直流/交流电流检测
固定输出，输出不受电源电压干扰牵制
基准具有内置VREF输出，VOE可编程至＜5mV/3mV
具有SOP8、QFN12两种封装
所有生产均在本土完成
CC6905是一款高性价比电流传感器，能够有效测量直流或交流电流，并具有精度高、线性度出色、温漂小的优点，广泛应用于家电、医疗、电动工具、工控、消费类应用。CC6905由低阻抗铜排、差分线性霍尔前端、低噪声、高精度模拟信号调理电路组成。
优势特点
SOP8封装
4.9×6×1.7Max
QFN封装
3.0*3.0*0.75
Sampling

## Slide 25: CC6905 竞品对比
 | CC6905 | A71240
VCC | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃
温漂 | 2% | >2.5%
带宽 | 200kHz | 120kHz
原边阻抗 | 480μΩ | 1200μΩ
浪涌电流 | 9kA | 6kA
冲击电压 | n. a. | 7kV
工频耐压 | 100VRMS | 2400VRMS

## Slide 26: CC6937 电流传感器IC
内置低阻抗铜排，500μΩ(SOP8)，发热小
设计保证原副边隔离耐压高达2.4 kVAC
5~50A直流/交流电流检测
固定输出，输出不受电源电压干扰牵制
基准具有内置VREF输出，VOE可编程至＜3mV
SOP8封装
所有生产均在本土完成
CC6937是一款高性价比的电流传感器，能够有效测量直流或交流电流，并具有精度高、线性度出色、温漂小的优点，广泛应用于家电、医疗、电动工具、工控、消费类应用。CC6905由低阻抗铜排、差分线性霍尔前端、低噪声、高精度模拟信号调理电路组成。
优势特点
SOP8封装
4.9×6×1.7Max
Sampling

## Slide 27: CC6937 竞品对比
 | CC6937 | A71240
VCC | 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃
温漂 | 2.5% | >2.5%
带宽 | 230kHz | 120kHz
原边阻抗 | 500μΩ | 1200μΩ
浪涌电流 | 9kA | 6kA
冲击电压 | 7kV | 7kV
工频耐压 | 3750VRMS | 2400VRMS

## Slide 28
隔离双通道栅极驱动器CCi8332
CCi8332：隔离双通道栅极驱动器。(竞品：Uxx21520）
CCi8332 是一款隔离双通道栅极驱动器，具有4A的上管峰值电流和6A的下管峰值电流。具有 40ns传播延迟和6ns最大脉宽失真。输入侧通过一个5700VRMS 增强型隔离层与两个输出驱动器隔离，两侧之间的共模瞬态抑制（CMTI）可达到150V/ns。
隔离驱动可配置为两个独立的单侧驱动器或半桥驱动器
具有 4A上管峰值电流和 6A下管峰值电流
高共模瞬态抑制 (CMTI)：150V/ns
40ns 典型传播延迟
6ns 最大脉宽失真
死区时间可通过 DT 引脚配置
可接收最小 23ns 的窄脉冲
工作温度：-40°C ~ 125°C
封装 SOP16W
ESD ( HBM ) ±4 kV，ESD ( CDM ) ±1.5 kV
产 品 特 性
Sampling

## Slide 29
隔离单通道栅极驱动器CCi8331
CCi8331：隔离单通道栅极驱动器。(竞品：Uxx23513）
CCi8331 是一款光耦兼容单通道驱动器，具有 4A的上管峰值电流和 6A 的下管峰值电流。具有 70ns 传播延迟和 36ns 最大脉宽失真。输入侧通过一个 5700VRMS 增强型隔离层，共模瞬态抑制（CMTI）可达到 150V/ns。采用电容隔离方式。
隔离驱动可配置为两个独立的单侧驱动器或半桥驱动器
具有 4A 上管峰值电流和 6A 下管峰值电流
高共模瞬态抑制 (CMTI)：150V/ns
70ns 典型传播延迟
36ns 最大脉宽失真
工作温度：-40°C ~ 125°C
封装 SOP6W
ESD ( HBM ) ±4 kV，ESD ( CDM ) ±1.5 kV
产 品 特 性
CCi8331(容隔)
Sampling

## Slide 30
容隔离四通道数字隔离器CCi874X
基于容隔离技术的4通道数字隔离器CCi874X系列芯片
通用4多通道数字隔离信号传输
隔离SPI数字信号传输
通用PWM控制信号传输
组网支持485或者CAN信号的数字信号传输
封 装
典型应用电路
核心规格 | CCi874x | 友商C规格 | 友商N规格 | 对比分析
隔离耐压WSOP16 VISO(UL1577) | 5700V | 5000V | 5700V | 持平
最大浪涌电压VISOM | 12500 | 6250 | 6250 | 领先
传输速率 | 40Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 略低
传输延时 | <20ns | <5ns | <5ns | 略低
CMTI抑制 | 200V/ns | 100V/ns | 200V/ns | 领先
BVAC | 16KV | 7KV | 8KV | 领先
VIOWM | 2828 | 849 | 2121 | 领先
工作电压 | 3V-5.5V | 2.375V-5.5V | 2.375V-5.5V | 持平
ESD （HBM） | 4 kV | 6 kV | 8 kV | 略低
IEC | 8 kV | / | / | 领先
关键指标对比
应 用
Sampling

## Slide 31: 其他特别关注的follow-up项
1.