## Slide 1
芯进电子
汽车市场简介

## Slide 2
主要客户

## Slide 3: 主要汽车客户
主机厂
Tier-1

## Slide 4
芯进电子
IC技术优势

## Slide 5: 差分霍尔电流传感核心技术
5
立体图
截面图
安培环路定理
BZ
霍尔原理
差分霍尔检测
外界杂散磁场免疫
H1
H2

## Slide 6: 贴片电流传感器IC v.s. 竞品 优势对比
竞品Shunt(分流电阻器)
大电流时发热大
高端采样时需要运放
隔离采样时，需要多路隔离电源
元器件多
竞品CT(电流互感器)
只能测交流/脉动直流
低频时，体积大
高频应用，一致性差
竞品电流传感器模块
体积大
成本高
SMT工艺困难
贴片电流传感器IC
低阻抗，低功率损失
交直流通用
绝缘耐压高
尺寸小
单电源供电

## Slide 7: 芯进隔离芯片优势
功率传送变压器
信号传送变压器
ADI磁隔离方案
Polyimide薄膜制作的隔离器
支持磁隔和容隔，
满足加强绝缘要求
芯进隔离器方案
技术路线 | CMTI（V/nS） | 隔离介质 | 寿命 | 技术代表 | 优缺点
光耦隔离 | 50 | 聚合物 | 25年 | Toshiba，Broadcom，ON，亿光，奥伦德 | 成本低，有光衰
磁隔离 | 150 | SiO2，Polyimide | 50年 | ADI，Infineon，ST，ON，Rohm，线易 | 面积大，抗干扰性强，可传输能量。
容隔离 | 150 | SiO2，（16um） | 50年 | TI，siliconlab， 纳芯，川土，荣湃，数明，3peak | 面积小，工艺成本高。信号易受干扰， 击穿后漏电大。
芯进隔离 | 动态150 | Polyimide隔离膜 | 50年 | 独家设计，自有知识产权，已申请十多项发明专利。 | 耐压极高，不易漏电，抗干扰性强，工艺成本低，既可用于磁隔也可用于容隔。
功率传送变压器
信号传送隔离电容
TI磁隔离方案
工规产品基于容隔离技术开发
车规产品基于磁隔离技术开发

## Slide 8: 高边驱动技术路线技术优势
特点 | 芯进电子 高边驱动技术 | 进口友商 高边驱动技术 | 其他 传统技术
工艺 | 车规BCD 与DMOS合封IC工艺 | 车规VDMOS IC工艺 | 车规BCD 与LDMOS合封工艺
集成度 | 中 | 高 | 低
可靠性 | 高 | 高 | 低
知识产权 | 有 | 有 | 无
供应链 | 安全 | 不能确定安全 | 安全
设备对瞬态电辐射的抗扰度 | 符合ISO7637 和ISO16750要求 | 符合ISO7637 和ISO16750要求 | 符合ISO7637 和ISO16750要求
成本 | 低 | 低 | 高
自主知识产权，设计团队经验丰富，电路技术可靠
工艺供应链安全性高，生产供应有保障
车规工艺，器件可靠性高，结合DMOS与BCD等先进晶圆工艺优势
芯进高边技术特点

## Slide 9
应用 & 解决方案

## Slide 10: 芯进在ICE/NEV汽车市场的主要应用板块
热管理系统
动力、
传动、转向
充电、
电源控制
电池管理系统
车身域控

## Slide 11: 热管理部件（压缩机、PTC式、热泵式制热器）
产品类型 | 产品料号
隔离驱动 | CCi8331
电压检测 | CCi86111
电流检测 | CC6922/05/06
信号隔离器 | CCi8741
商用车空调压缩机项目量产,
应用于:相电流检测
In Design
MP
Sample
In Design
Notes: 温度范围，安全等级，热管理部件

## Slide 12
OBC—三相交错维也纳、双向CLLLC
Product Line | P/N
Current Sensor | CC6924
Low VISO Current Sensor | CC6906
MP
Sample
In Design
Product Line | P/N
Isolated Gate Driver | iCC833x
Digital Isolator | CCi874x
Product Line | P/N
Isolated Amp | CCi8610X

## Slide 13
Product Line | P/N
Low VISO Current Sensor | CC6905
Non-Isolated Gate Driver | CC81xx
户外储能－12V车充双向应用方案
MP
Sample
In Design

## Slide 14: 牵引电机驱动控制
产品类型 | 产品料号
电流检测 | CC6538
 | CC6925
隔离驱动 | CCi8360/2
产品类型 | 产品料号
辅助电源 | CCP35100
电压检测 | CCi86111
高速编码器 | CC6610
In Design
MP
Sample
In Design
Notes: 温度范围，系统级安全等级D

## Slide 15: 车身域控、车灯驱动控制
产品类型 | 产品料号
车灯驱动 | CC1108
高边驱动(HSD) | CCS2010x
风扇驱动 | CC642x
Window
Heating
Seat
Heating
Turning
Light
Indicator
Light
Pump
Roof
Window
Door Lock
HVAC
Outlet
Motor
Mirror
BMS/OBC/
DCDC
Traction
Motor Driver
ADAS
ECU
Cockpit
ECU
T-Box
ECU
Door
Module
Cluster &
Display
Headlight
Module
Radar/Cam
Era Module
MCU
Zone Control Unit
Power
Distribution
HSD
Load Drive
HSD
HSD
HSD
HSD
HSD
Motor Driver
Motor Driver
Motor Driver
Motor Driver
In Design
MP
Sample
In Design
Notes: 温度范围，安全等级

## Slide 16: 空调电机控制、风门位置检测
产品类型 | 产品料号
磁开关传感 | CC610x
温度传感 | CC63xx
马达驱动 | CC55xxx
高边驱动 | CCS2010x
In Design
MP
Sample
In Design
Notes: 温度范围，安全等级

## Slide 17
芯进产品线

## Slide 18
芯进电子-产品战略
v
v
v
v
磁传感器
  速度与位置传感器
  线性霍尔与电流传感器
  角度传感器与高速编码器
温度传感器
隔离电源芯片
  5V 隔离电源芯片
  24V 隔离电源芯片
  车规级DC/DC芯片
  降压DC/DC
  升压DC/DC
数字隔离器
CAN收发器
485收发器
LIN收发器
Ethernet收发器
Power Transistor 驱动器
  隔离/非隔离 MOS驱动器
  IGBT 驱动器
  SiC 驱动器
  LED 驱动器
  Motor 驱动器
SENSING感知生活
光传感器
  LDO
    车规级LDO
POWERING高效赋能
CONNECTING连接世界
DRIVING驱动未来
  HSD 驱动器

## Slide 19: 芯进电子汽车IC产品战略
Drivers
Mixed-Signal
IC
Isolations &
Comms
Power Management ICs
Sensors
Notes: ICE(传统燃油引擎汽车)/NEV（新能源汽车）

## Slide 20
磁性传感器、有感马达驱动产品线
Other 传感器
高速编码器
电子罗盘
角度传感器
线性位移传感器
电流传感器
低成本 : CC690X
高性能: CC692X
电流范围: 5~1200A
v
线性霍尔
固定增益: CC650X
可编程 : CC653X
车规级线性霍尔 IC
霍尔开关
单极/双极/全极开关
微功耗开关
齿轮传感器
ABS 速度传感器
可编程开关
集成霍尔的
马达驱动器
低成本马达驱动IC
高性能马达驱动IC
低噪声马达驱动IC

## Slide 21: 电流传感器SOP16W兼容列表
CC6921SO
CC6921BSO
x724_5MA
x722_3MA
x717_8MA
1
3
2
4
5
7
6
8
GND
VREF
VOUT
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
GND
FILTER
VOUT
GND
CC6922SG
x37002_MA
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
NC
GND
VREF
VOUT
VCC
VOC
xFault
16
11
15
14
13
12
9
10
GSEL0
GSEL1
GND
VREF
VOUT
VCC
VOC
OCF
CC6930SG
HxxR
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
NC
GND
VOUT
VCC
VREF
NC
16
11
15
14
13
12
9
10
VOC
OCD_E
GND
VOUT
VCC
VREF
OCD_I
CC6928SG
x720_LA
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
VCC
VOC
xFault
VOUT
NC
NC
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
VOC/S
VCC
VOC/F
OCF/F
VOUT
OCF/S
FILTER
GND
CC6929SG
x710_LA
xO10~30
x91220
x91221
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
VCC
VOC
xFault
VOUT
VREF
NC
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
EN/OCD_I
VCC
VOC
OCF
VOUT
VREF
FILTER
GND
CC6931SG
xx3AG1
xx3720
1
3
2
4
5
7
6
8
GND
NC
NC
VCC
VOUT
NC
VREF
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
GND
VOC1
VOC2
VCC
VOUT
OCD/TST
OCD/VREF
GND
CC6923SG
x733_LA
1
3
2
4
5
7
6
8
NC
VOC
VCC
xFault
VOUT
NC
NC
GND
16
11
15
14
13
12
9
10
VCC
VOC
VCC
OCF
VOUT
GND
PROG
GND
CC6933SG
x733_MA
1
3
2
4
5
7
6
8
VOC
VCC
NC
xFault
VOUT
GND
NC
NC
16
11
15
14
13
12
9
10
VOC
VCC
VCC
OCF
VOUT
OCF/S
GND
PROG

## Slide 22
50A
150A
400A
100A



100VRMS
2kVRMS
5kVRMS
CC6920：250KHz

200A
CC6906：250kHz

CC6940：2MHz


电流传感器产品矩阵
量产
样品
开发
CC6927： 250kHz

CC6905：230kHz
CC6900/3：80kHz
CC6902/4：80kHz
CC6921：250KHz

CC6937：230KHz

CC6538：240kHz
车规级线性霍尔

CC6925：抗磁干扰
UP TO 1200A

CC6926：250kHz

CC6922：250kHz，
5kVISO，OCP


CC6924：250kHz，
5kVISO/25kAsurge

CC6942：2MHz，
5kVISO，OCP


CC6923 / CC6928 /
CC6929 / CC6930 /
CC6931 / CC6933

CC6836：
磁通门调理芯片

Notes: 关于“电流传感应用类产品矩阵”的销售指引：
芯进作为国内最成熟、产品最丰富的电流传感器厂商，电流传感器为客户提供：
－丰富全面的选项，涵盖宽阔的电流感测量程范围；
－应对各种电源环境、甚至恶劣电磁干扰的工控环境，亦实现单片隔离电流感测功能；
－协助客户提高经济性，节约电路方案尺寸；

## Slide 23: 电流传感&线性霍尔Roadmap
100
隔离耐压（VISO）
4,000
300
6,000
2,000
Sampling
In Design
Concept
MassProd.
量程（A）
CC6927: 0.3mΩ
CC6940
2MHz
50
1,200
CC6926
20uΩ
CC6937
200kHz
CC6922
300kHz/OCD
CC6925
CC6923/28/29
CC6930/31/33
CC6538
线性霍尔
CC6536
线性霍尔
CC6922Q1
CC6942
2MHz
CC6920/20B
250kHz
CC6902/04
80kHz
CC6900/03
80kHz
CC6960: 350uΩ
CC6905
200kHz
CC6921/21B
250kHz
CC6924
5kVISO
CC6925Q1
CC6926
20uΩ
Notes: CC6922： 5kVISO ,300kHz/OCD
CC6924： 5kVISO ,300kHz

## Slide 24: 线性霍尔IC产品线
芯进系列通用线性霍尔IC和可编程线性霍尔IC，具有精度高，线性度高，带宽高，温漂低，稳定性好等优点，正大量应用于光伏逆变等。
芯进的车规级线性霍尔CC6538已通过AEC-Q100认证，2023年上车路试。
产品型号 | 供电电压 | 灵敏度 | 带宽 | 线性度 | 封装
CC6501 | 3.0V~5.5V | 2.5mV/Gs | 60kHz | 0.5% | TO-92S
CC6502 | 3.0V~5.5V | 3.3mV/Gs | 60kHz | 0.5% | TO-92S
CC6503 | 3.0V~5.5V | 5mV/Gs | 60kHz | 0.5% | TO-92S
CC6511 | 3.0V~5.5V | 4~20mV/Gs | 60kHz | 0.5% | TO-92S
CC6512 | 4.5V~5.5V | 3~20mV/Gs | 60kHz | 0.25% | TO-92S
CC6536 | 4.5V~5.5V | 0.2~3.2mV/Gs | 240kHz | 0.25% | TO-94
CC6538 | 4.5V~5.5V | 0.2~3.2mV/Gs | 240kHz | 0.25% | TO-94

## Slide 25: 隔离产品线
隔离驱动IC
系列
容隔驱动器系列
磁隔驱动器系列
集成电源的隔离驱动器
固态继电器
1~8路固态继电器
隔离电源
5V隔离电源；
集成变压器的24V隔离电源
隔离运放
替代TI AMC13XX的隔离运放
替代TI AMC33XX的隔离运放
v
信号隔离器
1~6通道信号隔离器
集成电源的隔离485/CAN接口
隔离器技术独特，隔离耐压性能业界领先，支持容隔和磁隔两种技术，优先发展磁隔离器。
可替代TI、ADI，Infineon等系列产品

## Slide 26
隔离产品线Roadmap
隔离放大器
隔离ADC
（ 磁隔离 ）
2023Q4
2024Q1
2024Q2
2024Q3
2024Q4
隔离栅极驱动
MOS/IGBT
( 容隔离 )
隔离栅极驱动
SiC
( 磁隔离 )
数字隔离器
量产
样品
开发
CCi8332：
半桥，4A驱动能力
兼容UCC21520
CCi8331：
单通道3A隔离驱动器
兼容UCC23513
CCi8741：
4通道，容隔离
CCi8360：
10A隔离SiC驱动器
兼容UCC21732
CCi8333：
4A IGBT驱动器
兼容ISO5452
CCi8610x：
隔离放大器
兼容AMC1300/1301
1302/1311
CCi88120：
2/4通道，磁隔离
CCi8610x：
隔离ADC
兼容AMC1305/6
CCi8362：
10A隔离SiC驱动器
兼容GD3160

## Slide 27: 高边驱动IC Roadmap
30
15
Sampling
In Design
Concept
MassProd.
驱动电流
(A)
通道数
1
2
3
4
CCS21220 5A/ SPI
CCS10302/4.5A
CCS10802/3A
CCS20012 32A
>45
CCS10302-Q1:
Sample : Oct-2024
Launch : Dec-2024
CCS10802-Q1:
Sample : Apr-2025
Launch : Jun-2025
CCS10042-Q1:
Sample : Aug-2025
Launch : Oct-2025
CCS10042/30A

## Slide 28: 电源管理产品线Roadmap
In Design

## Slide 29
主流产品简介

## Slide 30: CC6922 无磁芯SOP16W电流传感器IC
优势特点
体积小,简单、经济
抗外接磁干扰强
抗电源干扰强
低噪声
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
基准输出/输入两种模式
低内阻：300uΩ
隔离电压:5kVRMS, 25kA浪涌电流承受能力
电流范围：20～150A
宽信号带宽：250kHz
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
OCD过流报警输出
AEC-Q100
替换x37002MA系列
隔离片
芯片管芯
GND
VREF
VCC
VOUT
VOC
xFAULT
次级信号通路
300μΩ铜排

## Slide 31: CC6922 竞品对比
 | CC6922SG | A724MA | A37002MA
VCC | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V | 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ -40~150℃
温漂 | 2.5% | 2.8% | 1.5%
带宽 | 250k | 120k | 400k
原边阻抗 | 300μΩ | 850μΩ | 850μΩ
浪涌电流 | 25kA | 13kA | 13kA
冲击电压 | 11kV | 10kV | 10kV
工频耐压 | 5000VRMS | 4800VRMS | 3125VRMS

## Slide 32: CC6924 无磁芯SOP16W电流传感器IC
隔离片
芯片管芯
GND
VREF
VOUT
VCC
替换x724KMA
优势特点
体积小,简单、经济
抗外接磁干扰强
抗电源干扰强
低噪声
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
基准输出/输入两种模式
低内阻：300uΩ
隔离电压:5kVRMS, 25kA浪涌电流承受能力
电流范围：20～150A
宽信号带宽：250kHz
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
次级信号通路

## Slide 33: CC6924 竞品对比
 | CC6924SG | A724MA | A37002MA | N2013
VCC | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V | 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ -40~150℃ | -40~125℃
温漂 | 2.5% | 2.8% | 1.5% | 2.5%
带宽 | 250k | 120k | 400k | 240k
原边阻抗 | 300μΩ | 850μΩ | 850μΩ | 850μΩ
浪涌电流 | 25kA | 13kA | 13kA | 13kA
冲击电压 | 11kV | 10kV | 10kV | 10kV
工频耐压 | 5000VRMS | 4800VRMS | 3125VRMS | 5000VRMS

## Slide 34: CC6926 无磁芯的大电流传感器IC
优势特点
体积小,简单、经济
抗外接磁干扰强
抗电源干扰强
低噪声
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
低内阻：25uΩ
隔离电压：5kVRMS
电流范围：50～300A
宽信号带宽：250kHz
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
OCD过流报警输出
VOUT
VZCR
GND
VOC
VDD
XFUALT
次级信号通路
隔离片
芯片管芯
应用兼容 x758, x770
Sampling

## Slide 35
CC6926应用案例
成功案例 |  | 
选型 | 客户 | 应用场合
CC6926T9-5FB150 | 某电能双向变换厂家 | 电池老化设备
CC6926T9-5FB150 | 某智能化系统 厂商 | 直流充电桩电源模块
CC6926T9-5FB150 | 某伺服系统厂家 | 变频器
CC6926T9-5FB150 | 某汽车电源管理厂家 | 40KW充电模块
CC6926T9-5FB150 | 某储能厂家 | 户用储能
CC6926T9-5FB150 | 某变频器厂家 | 15-22kW变频器
CC6926T9-5FB300 | 某变频器厂家 | 30-37kW变频器

## Slide 36: CC6927 无磁芯低压电流传感器IC
芯片管芯
GND
VOUT
VCC
替代x780, x781
优势特点
体积小,简单、经济
抗外接磁干扰强
抗电源干扰强
低噪声
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
低内阻：400uΩ
隔离电压:100VRMS
电流范围：50～150A
宽信号带宽：250kHz
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
按照AEC-Q100标准设计
次级信号通路
Sampling

## Slide 37: CC6925 无磁芯的大电流传感器IC
优势特点
体积小,简单、经济
抗外接磁干扰强
抗电源干扰强
低噪声
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
35～625Gs量程范围，电流范围可达1200A
250kHz宽信号带宽
过流点用户可编程，低延迟报警输出xFAULT
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
按照AEC-Q100标准设计
应用替代
x91208、x4972、x37610
芯片
导电铜排
H1
H2
Sampling

## Slide 38: CC6937 电流传感器IC
内置低阻抗铜排，500μΩ(SOP8)，发热小
设计保证原副边隔离耐压高达2.4 kVAC
5~50A直流/交流电流检测
固定输出，输出不受电源电压干扰牵制
基准具有内置VREF输出，VOE可编程至＜3mV
SOP8封装
所有生产均在本土完成
CC6937是一款高性价比的电流传感器，能够有效测量直流或交流电流，并具有精度高、线性度出色、温漂小的优点，广泛应用于家电、医疗、电动工具、工控、消费类应用。CC6937由低阻抗铜排、差分线性霍尔前端、低噪声、高精度模拟信号调理电路组成。
优势特点
SOP8封装
4.9×6×1.7Max
Sampling

## Slide 39: CC6937 竞品对比
 | CC6937 | A71240
VCC | 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃
温漂 | 2.5% | >2.5%
带宽 | 230kHz | 120kHz
原边阻抗 | 500μΩ | 1200μΩ
浪涌电流 | 9kA | n. a.
冲击电压 | 7kV | 7kV
工频耐压 | 3750VRMS | 2400VRMS

## Slide 40: CC6905 电流传感器IC
内置低阻抗铜排，480μΩ(SOP8)/380μΩ(QFN12)，发热小
设计保证原副边隔离耐压高达100VAC
5~50A直流/交流电流检测
固定输出，输出不受电源电压干扰牵制
基准具有内置VREF输出，VOE可编程至＜5mV/3mV
具有SOP8、QFN12两种封装
所有生产均在本土完成
CC6905是一款高性价比电流传感器，能够有效测量直流或交流电流，并具有精度高、线性度出色、温漂小的优点，广泛应用于家电、医疗、电动工具、工控、消费类应用。CC6905由低阻抗铜排、差分线性霍尔前端、低噪声、高精度模拟信号调理电路组成。
优势特点
SOP8封装
4.9×6×1.7Max
QFN封装
3.0*3.0*0.75
Sampling

## Slide 41: CC6905 竞品对比
 | CC6905 | A71240
VCC | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V | 3.0V~3.6V 4.5V~5.5V
温度范围 | -40~125℃ | -40~125℃
温漂 | 2% | >2.5%
带宽 | 200kHz | 120kHz
原边阻抗 | 500μΩ | 1200μΩ
浪涌电流 | n. a. | 6kV
冲击电压 | n. a. | 7kV
工频耐压 | 100VRMS | 2400VRMS

## Slide 42: CC6930 无磁芯SOP16W电流传感器IC
隔离片
芯片管芯
GND
VREF
VOUT
VCC
兼容HxxR
优势特点
体积小,简单、经济
抗外接磁干扰强
抗电源干扰强
低噪声
产品特性
无磁芯方案，差分霍尔消除外界共模磁场干扰
基准输出/输入两种模式
低内阻：300uΩ
隔离电压:5kVRMS, 25kA浪涌电流承受能力
电流范围：20～150A
宽信号带宽：250kHz
灵敏度常温误差±1%，全温误差±2.5%
次级信号通路
Sampling

## Slide 43
隔离双通道栅极驱动器CCi8332
CCi8332：隔离双通道栅极驱动器。(竞品：Uxx21520）
CCi8332 是一款隔离双通道栅极驱动器，具有4A的上管峰值电流和6A的下管峰值电流。具有 40ns传播延迟和6ns最大脉宽失真。输入侧通过一个5700VRMS 增强型隔离层与两个输出驱动器隔离，两侧之间的共模瞬态抑制（CMTI）可达到150V/ns。
隔离驱动可配置为两个独立的单侧驱动器或半桥驱动器
具有 4A上管峰值电流和 6A下管峰值电流
高共模瞬态抑制 (CMTI)：150V/ns
40ns 典型传播延迟
6ns 最大脉宽失真
死区时间可通过 DT 引脚配置
可接收最小 23ns 的窄脉冲
工作温度：-40°C ~ 125°C
封装 SOP16W
ESD ( HBM ) ±4 kV，ESD ( CDM ) ±1.5 kV
产 品 特 性
Sampling

## Slide 44
隔离单通道栅极驱动器CCi8331
CCi8331：隔离单通道栅极驱动器。(竞品：Uxx23513）
CCi8331 是一款光耦兼容单通道驱动器，具有 4A的上管峰值电流和 6A 的下管峰值电流。具有 70ns 传播延迟和 36ns 最大脉宽失真。输入侧通过一个 5700VRMS 增强型隔离层，共模瞬态抑制（CMTI）可达到 150V/ns。采用电容隔离方式。
隔离驱动可配置为两个独立的单侧驱动器或半桥驱动器
具有 4A 上管峰值电流和 6A 下管峰值电流
高共模瞬态抑制 (CMTI)：150V/ns
70ns 典型传播延迟
36ns 最大脉宽失真
工作温度：-40°C ~ 125°C
封装 SOP6W
ESD ( HBM ) ±4 kV，ESD ( CDM ) ±1.5 kV
产 品 特 性
CCi8331(容隔)
Sampling

## Slide 45
容隔离四通道数字隔离器CCi874X
基于容隔离技术的4通道数字隔离器CCi874X系列芯片
通用4多通道数字隔离信号传输
隔离SPI数字信号传输
通用PWM控制信号传输
组网支持485或者CAN信号的数字信号传输
封 装
典型应用电路
核心规格 | CCi874x | 友商C规格 | 友商N规格 | 对比分析
隔离耐压WSOP16 VISO(UL1577) | 5700V | 5000V | 5700V | 持平
最大浪涌电压VISOM | 12500 | 6250 | 6250 | 领先
传输速率 | 40Mbps | 150Mbps | 150Mbps | 略低
传输延时 | <20ns | <5ns | <5ns | 略低
CMTI抑制 | 200V/ns | 100V/ns | 200V/ns | 领先
BVAC | 16KV | 7KV | 8KV | 领先
VIOWM | 2828 | 849 | 2121 | 领先
工作电压 | 3V-5.5V | 2.375V-5.5V | 2.375V-5.5V | 持平
ESD （HBM） | 4 kV | 6 kV | 8 kV | 略低
IEC | 8 kV | / | / | 领先
关键指标对比
应 用
Sampling

## Slide 46: 高边驱动— 30mΩ双通道驱动芯片CCS20102-Q1
兼容竞品：BTx7040-2EPA
特性
  基本功能
    • 4.5A驱动电流、具有诊断和嵌入式保护功能的高边开关
    • 反向电流条件下的接通能力（反向开启）
    • AEC-Q100 Grade 1，-40~125℃
  保护功能
    • 绝对和动态温度限制，可控重启
    • 具有智能重启控制的过流保护（跳闸）
    • 欠压关断
    • 配合外部组件提供过压保护
  诊断功能
    • 成比例的负载电流检测
    • 开/关状态下负载开路检测
    • 对地和电池短路检测
典型应用
  • 2 x PW21车灯
  • 机电继电器、熔丝负载
  • 其他等效的电子负载（如LED灯模块）
In Design

## Slide 47: 需要讨论的技术项